Введение

Разработка генерального плана д.Таганаево сельского поселения Старокамышлинский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан выполнена на основании муниципального контракта №1 от 01 июля 2015 г., заключенного ГУП Институт «Башагропромпроект» и администрацией муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития деревни на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным документом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и собственно строительства.  Генеральный план разрабатывается в рамках республиканской  целевой программы «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.10.2009 года № 391.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее современного состояния и выявления ограничений по ее использованию. С учетом ограничений комплексного развития территории в составе генерального плана разрабатывается функциональное зонирование территории, которое является основой последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования. В составе генерального плана также определяются направления развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план д.Таганаево разработан на съемке, представленной администрацией МР в электронном виде. Цифровая картографическая основа (ЦКО) д.Таганаево сельского поселения Старокамышлинский сельсовет МР Кушнаренковский район Республики Башкортостан выполнена ООО «МФЦ «Регион»»  в 2015 г.

Цели и задачи проекта

Главная цель проекта генерального плана деревни – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории деревни Таганаево и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие села;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2025 год, расчетный срок – 2035 год.

Глава 1. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Населенный пункт Таганаево имеет компактную форму и несложную схему функционального зонирования. Его общественная зона  не развита, временно недействующий магазин ТПС располагается в центральной части по ул.Центральная, рекреационная зона не развита и представлена естественными насаждениями вдоль улиц и вокруг озер Барский Угол и Ургошан-Куль.

Под расширение деревни отведена территория в южном направлении за границами деревни. Кроме того, заполняются пустующие пригодные земельные участки среди существующей жилой застройки.

Сложившийся дорожно-транспортный каркас состоит из одной главной улицы, идущей в направлении с юго-запада на северо-восток, параллельной ей основной улицы и одной второстепенной, идущей с изгибом в северной части деревни вдоль берега озера Барский Угол.

Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно-пространственные решения территории д.Таганаево приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура деревни;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу села.

Развитие деревни на расчетный срок планируется за счет увеличения естественного и механического прироста населения (на I очередь и расчетный срок).

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счет устройства междуквартальных проездов;

- размещение объектов общественно-делового центра;

- благоустройство территории деревни, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения, для создания комфортных условий проживания.

Благодаря комплексному подходу предлагаемые архитектурно-пространственные решения территории деревни, позволяют организовать удобную и комфортную среду проживания.

В основу архитектурно-планировочного решения д.Таганаево  положен принцип формирования компактной жилой среды с четким функциональным зонированием и учетом инженерно-геологических и экологических ограничений. Проектные решения приняты с учётом сложившейся ситуации и направлены на создание условий для развития деревни, улучшение условий проживания для его граждан.

Проектом предлагается размещение усадебной жилой застройки малой этажности в южном направлении от деревни и нескольких таунхаусов в юго-западном направлении от границ деревни, что создаст завершённый облик деревни.

Особое внимание в проекте уделяется развитию рекреационных территорий, зон отдыха. В восточном направлении от существующих границ деревни и около проектируемых общественных зон предлагается разместить рекреационные зоны с 3- мя спортивными площадками общей  площадью 0,914 га.

Предлагается на первую очередь и расчетный срок  реализации генерального плана (до 2035 г., из расчета на 718 чел.):

- строительство СКЦ (социально-культурного центра на первую очередь строительства), в составе которого:

- основная общеобразовательная школа на 103 учащихся со спортзалом площадью 57,4 м² и объединенная с детским садом на 24 места;

- фельдшерско-акушерский пункт с аптечным пунктом площадью 10,1 м²;

- сельский клуб на 165 мест с библиотекой на 3,59 тыс.томов/3 чит.места и помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 43,1 м²;

- магазин ТПС торговой площадью 75,4 м² (без учета торговой площади закрытого существующего магазина ТПС);

- строительство ТСК (торгово-сервисного комплекса на I очередь строительства), в составе которого:

- магазины ТПС общей торговой площадью 100 м2;

- кафе на 29 посадочных мест;

- предприятие бытового обслуживания на 3 рабочих места;

- строительство ФОК (физкультурно-оздоровительного комплекса на первую очередь).

- строительство магазина ТПС (на расчет. срок) торговой площадью 40 м²;

- размещение 3-х спортивных площадок - полей для игры в футбол (0,62 га), хоккей (0,24 га) и баскетбол (0,054 га).

Объекты инженерной инфраструктуры разрабатываются на следующих стадиях проектирования.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного деревни на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями, с учетом сложившегося природно-ландшафтного окружения и транспортных связей: автомобильных дорог районного и местного значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории деревни площадку, пригодную для градостроительного освоения.

Генеральным планом градостроительного развития д.Таганаево предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной общественной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- создание зоны отдыха в восточном направлении от существующих границ деревни;

- экологический подход при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории деревни.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории деревни, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилой, общественно-деловой, природно-рекреационной, производственной, зоны инженерно-транспортной инфраструктур.

Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Кварталы жилой застройки имеют активную пешеходную связь с центром деревни и зоной отдыха.

Общая архитектурно-планировочная организация нового района создает благоприятные условия проживания.

Совокупность всех факторов, влияющих на архитектурно - пространственное решение, предопределила выбор общей  композиционной идеи. Эти факторы можно объединить в 3 группы: планировочные условия, объемно-пространственные элементы и условия, экономические факторы.

К планировочным решениям относятся: общее архитектурно-планировочное построение генерального плана, функциональная организация жилой застройки, местные условия.

Объёмно-пространственные элементы и условия включают тип жилой застройки, композицию общественно-делового центра и общественных зданий, приемы их группировки и взаимного расположения в пространстве а также условия восприятия жилой застройки.

Экономические факторы это инженерно-экономические требования к проектированию жилой застройки.

1.2. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории выполнено в соответствии с существующим положением индивидуальной жилой застройки, в соответствии с действующими земельными отводами и сложившейся планировочной ситуацией.

Планировочная структура деревни продиктована существующими природными условиями.

1.2.1. Жилая зона

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Новое жилищное строительство в генеральном плане д.Таганаево предполагается на общей площади  24,0 га, в т.ч.:

- в южном направлении от существующих границ деревни на площади 20,6 га;

- с заполнением пустующих участков в существующей жилой застройке в северной  северо-западной части деревни на площади 3,4 га.

Строительство запланировано на 1 очередь -  на площади  17,60 га, на расчетный срок - на площади  6,40 га.

Для обеспечения новых кварталов жилой застройки объектами культурно-бытового обслуживания на расчетный срок генерального плана предусматривается строительство социально-культурного центра (СКЦ), торгово-сервисного комплекса (ТСК), физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК);

Общий объем жилищного строительства на первую очередь генерального плана составит 8,0384 тыс.м², (с учетом существующей дачной застройки-ориентировочно 15,8976 тыс.м2),  на расчетный срок – 12,330 тыс.м², (с учетом существующей дачной застройки-  21,540 тыс.м2) общей площади жилья.

На конец расчетного срока реализации генерального плана намечено освоение площадок под индивидуальное жилищное строительство за границами деревни. Общий объем нового жилищного строительства на данных территориях составит 10,948 тыс.м2 общей площади жилья.

Площадки нового жилищного строительства по

этапам строительства

табл. № 1

| Наименование территории | Тип застройки | Площадь территории, га | Общая площадь жилья, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I очередь строительства (2015-2025 г) |
| квартал 1 (3 уч.=7 чел.) | индивидуальная | 0,40 | 0,191 |
| квартал 2 (3 уч.=7 чел.) | индивидуальная | 0,70 | 0,191 |
| квартал 3 (6 уч.=15 чел.) | индивидуальная | 1,60 | 0,382 |
| квартал 4 (3 уч.=7 чел.) | индивидуальная | 0,70 | 0,191 |
| квартал 5 (5 уч.=13 чел.) | индивидуальная | 1,20 | 0,333 |
| квартал 6 (14 уч.=35 чел.) | индивидуальная | 2,10 | 0,896 |
| квартал 7 (10 уч.=25 чел.) | индивидуальная | 1,50 | 0,64 |
| квартал 8 (10 уч.=25 чел.) | индивидуальная | 1,50 | 0,64 |
| квартал 9 (10 уч.=25 чел.) | индивидуальная | 1,50 | 0,64 |
| квартал 10 (10 уч.=25 чел.) | индивидуальная | 1,50 | 0,64 |
| квартал 11 (10 уч.=25 чел.) | индивидуальная | 1,50 | 0,64 |
| квартал 12 (6 уч.=15 чел.) | индивидуальная | 1,30 | 0,384 |
| квартал 16 (12 уч.=30 чел.) | блокированная | 0,7 | 0,768 |
| квартал 17 (12 уч.=30 чел.) | блокированная | 0,7 | 0,768 |
| квартал 16 (12 уч.=30 чел.) | блокированная | 0,7 | 0,768 |
| Всего: (126 уч.=314 чел.) | индивид.+блокир. | 17,60 | ~ 8,04 |
| Расчетный срок (2025-2035 г) |
| квартал 13 (14 уч.=35 чел.) | индивидуальная | 2,4 | 1,05 |
| квартал 14 (13 уч.=32 чел.) | индивидуальная | 2,1 | 0,96 |
| квартал 15 (12 уч.=30 чел.) | блокированная | 1,90 | 0,90 |
| Всего: (39 уч.=97 чел.) | индивид.+блокир. | 6,4 | 2,91 |
| Всего на конец расчетного срока (2035 год) нового строительства |
| Всего: (165 уч.=411 чел.) | индивид.+блокир. | 24,0 | 10,95 |

Тенденции нового жилищного строительства, заложенные в генеральном плане, предусматривают ежегодное возведение ориентировочно 0,5475 тыс.м2 общей площади жилья.

Таким образом, общий прирост жилого фонда за период реализации генерального плана (2015-2035 гг.) ориентировочно составит 21,54 тыс.м2 общей площади жилья, жилищная обеспеченность к 2035 году в генеральном плане составит 30,0 кв.м на 1 жителя. Однако необходимо отметить, что данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желаний населения в строительстве индивидуальных домов большей или меньшей площадью.

табл. № 2

| Показатели | 2015 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность населения (чел.) | 307* (8+299) | 621(224+90) | 718 |
| Жилищная обеспеченность (м2/чел.) | нет инф. | 25,6 | 30 |
| Общая площадь жилья (тыс. м2) | нет инф. | 15,8976 | 21,540 |
| Убыль жилья (тыс. м2) | - | - | - |
| Новое строительство за период (тыс. м2) | - | 15,8976** | 21,540** |

* с учетом сезонно проживающих дачников (ориентировочно – 299 чел.)

** без учета существующей жилой застройки (нет инф.).

Вся жилая зона – индивидуальная жилая застройка усадебного типа с принятыми размерами приусадебных участков 0,12-0,16 га  (для таунхаусов 0,049-0,058 га).

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 5.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующих продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Объемы строительства

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития д.Таганаево были определены предпосылки и возможные условия перспективного развития деревни, выявлена общая численность трудовых ресурсов в составе населения и их абсолютная величина, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения (п. 3.4. тома II). На первую очередь строительства в деревне будет проживать 621 человек (с учетом дачников), на расчетный срок – 718 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (и человека) определяются объемы и виды строительства в населенном пункте.

В настоящем разделе приводятся сводные таблицы в соответствии с принятыми проектными решениями.

Расчет территории строительства

табл. № 3

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. | I оч. (новое строит) | Расч. срок (с учетом сущ. и I оч.) |
| Территории усадебной застройки | 26,0 | 17,60 | 50,0 |
| Всего, территория д.Таганаево, га | 41,695 | 105,039 | 111,439 |

Жилищное строительство

В целях завершения архитектурно-планировочного образа деревни за его границами, в южном направлении под индивидуальное жилищное строительство разбито:

- на первую очередь  90 участков в индивидуальной застройке и 36 участков в блокированной застройке (6 таунхаусов по 6 квартир в каждом), (в т.ч. в северо-западной части д. в существующей жилой застройке  15 участков).

- на расчетный срок – 39 участков;

Под индивидуальное жилищное строительство ориентировочно при средней площади приквартирного участка 0,145 га (для таунхаусов – 0,049-0,058 га), требуется территории селитебной застройки (включая рекреации, улицы и площади общественной застройки):

- на I очередь строительства (нового строительства) - (126 х 2,49) чел. : 25,6 чел./га = 12,26 га;

- на расчетный срок реализации проекта генерального плана (нового строительства) - (39 х 2,49) чел. : 30 чел./га = 3,24 га;

На конец расчётного срока (2035 г.), при жилищной обеспеченности 30,0 м2, жилой фонд д.Таганаево должен составить: 718 чел. х 30,0 м2/чел. = 21,540 тыс. м2.

1.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

Одной из основных целей генерального плана д.Таганаево является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В районах нового жилищного строительства предусматривается размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами. Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице № 4 ниже по разделу.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения. Согласно расчету, потребность в детских дошкольных учреждениях к 2035 г. составит 24 места. На сегодняшний день на территории деревни учреждений детского дошкольного воспитания нет.

Исходя из вышесказанного обеспеченность населения деревни детскими дошкольными учреждениями не соответствует нормативной потребности.

Общеобразовательные школы. Расчетная потребность в местах в общеобразовательных школах к 2035 г. составит 103 места.  На сегодняшний день на территории деревни общеобразовательных учреждений нет. Требуется размещение основной общеобразовательной школы на 103 учащихся.

Учреждения здравоохранения

Учреждений здравоохранения в д.Таганаево нет. Обеспеченность учреждениями здравоохранения составляет 0 %.

Для оказания неотложной помощи населению необходимо разместить в населенном пункте фельдшерско-акушерский пункт с организацией при нем аптечного пункта площадью 10,1 м². Выдвижной пункт скорой медицинской помощи размещается в учреждении здравоохранения в административном центре сельского поселения – с.Старые Камышлы.

Учреждения досуга, культуры и искусства

Учреждения культуры в населенном пункте отсутствуют. К расчетному сроку реализации генерального плана потребность в объектах культуры и досуга в населенном пункте составит 165 мест. Проектом предусматривается размещение в проектируемом на первую очередь СКЦ (социально-культурном центре) сельского клуба на 165 мест с библиотекой на  3,59 тыс.томов / 3 читальных места и помещениями для проведения культмассовой работы и досуга общей площадью 43,1 м².

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

На сегодняшний день проведение спортивных мероприятий невозможно из-за отсутствия открытых спортплощадок и закрытых спортзалов.

На расчетный срок реализации генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

- на I очередь строительства – поле для игры в хоккей площадью 0,24 га; на расчетный срок - футбольное поле (стадион) площадью 0,62 га и поле для игры в баскетбол площадью 0,054 га.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Магазины. Обеспеченность населения деревни Таганаево объектами торговли на сегодняшний день нулевая, единственный магазин ТПС закрыт в связи с сезонным проживанием жителей (дачников). По мере освоения новых жилых территорий к расчетному сроку потребность возрастет,  потребуется 215,4 м2 торговой площади магазинов повседневного спроса.

В связи с этим в расположенном около автодороги проектируемом квартале (на I очередь строительства) планируется разместить 175,1 м2  общей торговой площади (в СКЦ и ТСК), а за проектируемыми жилыми кварталами магазин торговой площадью 40 м².

Предприятия общественного питания. Согласно нормам к расчетному сроку генерального плана в населенном пункте необходимо открыть предприятия общественного питания на 29 посадочных мест. Исходя из этого, на первую очередь реализации генерального плана (2025 год) предусматривается размещение кафе на 29 мест в составе проектируемого торгово-сервисного комплекса.

Предприятия бытового обслуживания. Согласно нормам к расчетному сроку генерального плана в населенном пункте необходимо открыть предприятия бытового обслуживания на 3 рабочих места. Размещение предприятий бытового обслуживания на первую очередь, предусмотрено в проектируемом торгово-сервисном комплексе.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи.  Согласно нормативам к 2035г. для обслуживания населения  требуется 1 отделение связи и 1 отделение банка. В деревне  Таганаево отделения связи (почты) и филиала банка нет.

Обслуживание населения д.Таганаево кредитно-финансовыми учреждениями и предприятиями связи предусмотрено в с.Старые Камышлы.

Пожарное депо.  В настоящее время в населенном пункте нет добровольной пожарной охраны (ДПО),  пожаротушение в населенном пункте осуществляется силами добровольной пожарной дружины с.Старые Камышлы, в распоряжении которой имеется  один спец.автомобиль. Подход основных сил для пожаротушения осуществляется из пожарного депо деревни Курасково.

Время прибытия сил пожарной охраны для д.Таганаево соответствует нормативному показателю Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011). Время прибытия по техническому регламенту (10 мин – для городов, 20 мин. – для сельской местности).

Кладбища. Согласно нормам к расчетному сроку генерального плана в населенном пункте необходимо 0,17 га кладбища.

В д.Таганаево имеется одно действующее кладбище площадью 0,182 га в юго-западном направлении за границами деревни. Заполненность кладбища составляет 40 %, площадь свободной территории составляет –0,109 га. Требуемая площадь кладбища – 0,172 га. Следовательно, обеспеченность населения кладбищами  ниже нормативной потребности, требуется увеличить площадь кладбища на 0,063 га.

Расчет территорий  коммунально-бытового строительства

табл. № 5

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. (2015 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| 1. Территории детских садов, школ | - | 0,7 |
| 2. Территории общественных, культурно-коммунальных, торговых объектов | нет инф. | 0,7 |
| 3.Зеленые насаждения общего пользования в т.ч. | нет инф. |  |
| - парки, скверы | - |  |
| - естественные насаждения | - |  |
| - рекреационная зона | - |  |
| - озеленение улиц | - |  |
| Итого территорий объектов культурно-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования | ? | 0,70 |

Экспликация общественных зданий и сооружений

табл. № 6

| № по эксп. | Наименование | Расчетная емкость | Территория, га | Очередность стр-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания: | 0,70 |  |
| 1 | Основная общеобразовательная школа (ООШ), в т.ч.: | 103 учащ. | 0,70 в составе СКЦ | 1 очередь стр-ва |
|  | - детский сад | 24 мест |  |  |
|  | - спортивный зал | 57,4 м2 площадь пола |  |  |
| Учреждения культуры и искусства: | 0,7 |  |
| 2 | Сельский дом культуры (СДК) | 165 мест | в составе СКЦ | I очередь стр-ва |
| 3 | Библиотека | 3,59 тыс.томов / 3чит. места | - « - | сущ. |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения | - |  |
| 4 | Отделение связи | 1 объект | в с.Старые Камышлы | сущ. |
| 5 | Филиал банка | 1 объект |  | сущ. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | - |  |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт с аптечным пунктом | 1 объект | в составе СКЦ | проект. |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и коммунального обслуживания: | - |  |
| 7 | Магазин | 75,4 м2 торг. площ. | в составе СКЦ | I очередь стр-ва |
| 8 | Магазин | 40 м2 торг. площ. | 0,067 | на расч.срок |
| 9 | Магазин (временно закрыт) | нет инф. | нет инф. | сущ. |
| 10 | Торгово-сервисный комплекс (ТСК), в т.ч.: - кафе | 29 пос. мест | 0,65 | на I очередь стр-ва |
|  | - предприятия бытового обслуживания | 4 раб. места |  |  |
|  | -магазины | 100,0 м2 |  |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения | 1,574 |  |
| 14 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,914 | на I очередь стр-ва |
| 15 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) | 1 объект/га | 1_0,66 | на расч.срок |

1.2.3. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды деревни. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий деревни.

На сегодняшний день в границах деревни производственных территорий нет.

В генеральном плане д.Таганаево производственные территории и предприятия не предусмотрены.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемой территории планируется путем создания современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию деревни.

Экспликация промышленно-коммунальных зданий и сооружений

табл. № 7

| № п/п | Наименование | Расчетная емкость | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трансформаторная подстанция | 4 ед. 3 ед. | 0,012 0,009 | сущ. проект. |
| 2 | ШРП | 1 ед. | 0,03 | проект. |
| 3 | Водозаборная скважина | 1 ед. | 0,79 | проект. |
| 4 | АТС | 1 ед. | - | проект. |
| 5 | септик АЗОС ТОПАЗ («Топаз») -очистные замкнутые системы | по расчету | по расчету | проект. |

1.2.4. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах границ д.Таганаево, предназначенные для организации массового отдыха населения, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены подзоны, характеристики которых приведены ниже.

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования: озеленение газонов общественно-делового центра и улиц села, посадки естественных насаждений в прибрежной части пруда и речки, являются дополнением рекреационной зоны с парком и площадками для активного отдыха.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение проектируемых спортивных объектов, в том числе плоскостных.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения.

Организация отдыха населения

Рекреационная зона предназначена для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки деревни.

Рекреационные зоны включают в себя: парки, сады, скверы, лесопарки, озелененные территории общего пользования, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств деревни.

Система озеленения является частью архитектурно-планировочной структуры  деревни, включающей в себя озеленение селитебных территорий, производственной зоны и зоны отдыха.

Генеральным планом определены границы природно-рекреационных территорий, установлены требования по их функциональному использованию.

В систему зелёных насаждений селитебной зоны входят:

– озеленение улиц и площадок;

– озеленение участков при зданиях культурно-бытового обслуживания и спортивных сооружениях.

Показатели озеленения территории д.Таганаево

табл. № 8

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | сущ., га (2015 г.) | на конец расчетного срока- (2035 г.), га |
| А. Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.: | Нет точной инф. | 25,18 |
| - парки, скверы | - | 20,33 |
| - озеленение улиц | - | - |
| - естественные насаждения | - | - |
| - рекреационная зона | - | 4,85 |
| Б. Насаждения ограниченного пользования (в общественно-деловой застройке) | - | - |
| В. Насаждения специального назначения, в т.ч.: | - | 4,71 |
| - санитарно-защитных зон | - | 4,71 |
| - водоохранных зон | - | - |
| - зон санитарной охраны водозабора | - | - |
| Итого | - | 29,89 |

Существующая площадь озеленения территории д.Таганаево не соответствует установленным нормативным показателям.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки деревни должен составлять не менее 40 % (п. 2.4.6 НГП). Согласно п. 2.4.8 НГП, в средних и малых городских округах и городских поселениях, а также в сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %. В связи с этим проектом предусматривается организация зеленых зон в санитарно-защитных зонах предприятий, а так же организация рекреационной зоны в границах деревни.

Ландшафт

Зеленые насаждения, в зависимости от характера их использования, размеров, размещения и контингента, пользующегося данной озелененной территорией, относятся к одной из трех групп: насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования: парки, бульвары, насаждения на улицах при общественных и административных учреждениях.

Зеленые насаждения ограниченного пользования: насаждения при детских садах и школах; насаждения кварталов, насаждения у зданий культурного назначения (клубы), насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения: озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды деревни, в улучшении его архитектурного облика, и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв. В архитектуре зеленые насаждения служат прекрасным средством обогащения и формирования ландшафта.

1.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Настоящим генеральным планом в границах деревни выделены следующие зоны специального назначения:

- зона зеленых насаждений природоохранного назначения;

За границами деревни находятся:

- действующее кладбище д.Таганаево;

- свалки ТКО.

- Скотомогильники (2 ед.);

Зона объектов размещения отходов потребления

На сегодняшний день свалка ТКО располагается за территорией деревни, ориентировочно в 800 метрах юго-западнее его существующей границы. Санитарно-защитная зона от свалки ТКО (1000 м) до жилой застройки не соблюдена.

Проектом предусматривается рекультивация существующей несанкционированной свалки ТКО. Вывоз мусора предлагается осуществлять на полигон ТКО, который будет расположен близ районного центра с.Кушнаренково. По инвестиционному паспорту МР Кушнаренковский район определен срок реализации строительства полигона ТКО - до 2015 г., а также определено его местоположение.

Устройство неконтролируемых свалок коммунальных отходов и отходов промышленных предприятий на территории деревни не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на землях сельскохозяйственного назначения.

Вопросы организации санитарной очистки территории отражены в главе 6 «Мероприятия по охране окружающей среды» настоящего проекта.

Зона кладбищ

В западном направлении на удалении 10 м от границ д.Таганаево имеется действующее кладбище ориентировочной площадью 0,182 га. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона кладбища (V класс) составляет 50 метров.

При размещении новых кладбищ на территории сельского поселения должны учитываться следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон водных объектов, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположения в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию этих кладбищ;

- наличия резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшения пути следования ритуальных процессий.

Глава 2. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п.9.1.НГП по планировке и застройке городских округов и поселений Республики Башкортостан необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

На основании п.9.2 НГП к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории д.Таганаево, относятся:

- объекты общественно-делового и торгового центра с объектами культуры (зрительным залом, библиотекой, помещениями досуга), отделением банка и связи; многофункциональный торговый комплекс с предприятиями (кафе, магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, предприятиями бытового обслуживания населения;);

- магазины  товаров повседневного спроса;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад);

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Строительство объектов соцкультбыта на территории деревни необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование (пандусы, поручни и т.д.), организацию адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.).

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории деревни, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Глава 3. Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ, на территории проектирования и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории памятников истории и архитектуры не зарегистрировано.

Глава 4. Улично-дорожная сеть и транспорт

4.1. Транспорт

Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура — это единая система транспортных связей и сооружений, обеспечивающих потребности населённых пунктов в грузовых и пассажирских перевозках. Деревня Таганаево относится к сельскому поселению Старокамышлинский сельсовет, расположенному в восточном направлении от районного центра с.Кушнаренково. Расстояние от районного центра до деревни Таганаево составляет  42 км.

Мимо деревни в направлении с юго-запада на восток проходит автодорога местного значения с твердым покрытием Старые Камышлы - Новые Камышлы.

До ближайшей железнодорожной станции Уфа - 35 км.

Автомобильный транспорт и дороги

Информация по перевозкам, осуществляемым предприятиями и частными лицами, администрацией сельского поселения не предоставлена. Проектом предлагается развивать этот вид транспорта для осуществления грузовых перевозок на территории д.Таганаево сельского поселения Старокамышлинский сельсовет и за его пределами. С ростом населения объемы грузоперевозок,  связанные с обслуживанием населения (потребительские грузы, продовольственные и промышленные товары, медикаменты, грузы санитарной очистки, почтовые перевозки) будут расти.

  - Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Общая протяженность улиц и дорог д. Таганаево составляет 0,975 км. Оценка улично-дорожной сети деревни д.Таганаево показала, что примерно 40-45 % дорог деревни не имеют твердое усовершенствованное покрытие.  Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам.

В районах селитебной застройки сложилась регулярная сетка улиц. По своему назначению и транспортным нагрузкам к основным улицам деревни можно отнести  ул.Центральная и параллельную ей улицу без названия.

Основные улицы выполняют функции распределения потоков автотранспорта, обслуживание прилегающих жилых и дачных участков и доставку грузов.

Главной улицей д.Таганаево и его композиционной осью является  ул. Центральная, которая проходит через всю территорию деревни.

Показатели улично-дорожной сети представлены в таблице № 9.

Показатели улично-дорожной сети д.Таганаево

табл. № 9

| № | наименование территории | протяженность, км / площадь покрытия, га | существ. положение | на расчетный срок (с учетом I очереди стр-ва) | всего по Генеральному плану на 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Улицы в жилой застройке основные | км/га | 0,33 / 0,198 | 2,9286/2,05 | 3,2586 / 2,248 |
| 2 | Улицы в жилой застройке второстепенные | км/га | 0,565 / 0,339 | 2,5714/1,80 | 3,1364 / 2,139 |
| 3 | Проезды | км/га | 0,080 / 0,0488 | 0,6429/0,45 | 0,723 / 0,499 |
| 4 | Прочие (хозяйственные проезды) | км/га | -/- | -/- | -/- |
| 5 | Пешеходные дорожки | км/га | -/- | 0,7471/0,523 | 0,7471/0,523 |
| Итого | км/га | 0,975 / 0,585 | 6,89 / 4,823 | 7,865 / 5,409 |

Проектное предложение

Данный раздел выполнен на основе анализа существующего состояния, принятых архитектурно-планировочных решений формирования застройки д.Таганаево и улично-дорожной сети деревни.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся система улиц, направление перспективного развития и исключались имеющиеся недостатки.

В Генеральном плане сохраняется существующая сетка улиц. В связи с намечаемым развитием деревни, уличная сеть на проектируемых территориях будет являться продолжением существующей улично-дорожной сети с некоторым изменением направлений в зависимости от планировочных условий.

Существующие улицы и дороги предлагается реконструировать для обеспечения соответствия геометрических параметров техническим нормативам, с обязательным благоустройством прилегающих территорий, оборудованием наружным освещением, водоотводом, устройством пешеходных тротуаров.

Необходимо предусмотреть перевод улично-дорожной сети с грунтовым покрытием в твердое покрытие. Из соображений экономии финансовых ресурсов возможно обеспечение второстепенных улиц дорогами с облегченным покрытием. Строительство данной категории дорог является менее ресурсоемким, в то же время подобный тип дорог относится к классу дорог с твердым покрытием и обеспечивает существенно более высокое качество связи.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

Проектирование генерального плана основывалось на создании единой системы улично-дорожной сети и транспорта. Система эта в свою очередь тесно увязана с планировочной структурой центральной части деревни и прилегающими жилыми кварталами с целью обеспечения удобных и безопасных связей между всеми частями территории.

Для осуществления удобной связи жилых территорий с общественным центром предлагается:

- совершенствование улично-дорожной сети деревни путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог;

- реконструкция и благоустройство существующих магистралей и улиц: уширение проезжих частей на перекрестках, организация уширений - карманов на автобусных остановках;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов;

- организация объездных магистралей для пропуска грузового автодвижения;

- на расчетный срок реализации генерального плана (до 2035 г.) предлагается реконструкция всех мостовых сооружений через ручьи.

Классификация улично-дорожной сети.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме.

К концу расчетного срока (2035 год) параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории с шириной проезжей части 7 м.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

По всем улицам предусматривается обязательное строительство тротуаров, у объектов соцкультбыта – пешеходных зон (площадок). На последующих стадиях проектирования следует обратить внимание на обеспечение возможности движения по тротуарам и переходам инвалидных колясок, у объектов обслуживания предусматривать ограниченные уклоны – п. 6.24 СНиП 2-07-01-89*.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены в окрестностях с.Шарипово, д.Субаево. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям Кушнаренковского района, производится на станциях техобслуживания в крупных населенных пунктах МР Кушнаренковский район.

В микрорайоне Тарабердино с.Кушнаренково имеется автогазозаправочная станция (АГЗС) для легкового и грузового автотранспорта. На расчетный срок на территории сельского поселения планируется перевести  часть автотранспорта на газовое топливо.

4.3. Сооружения для хранения и технического обслуживания транспортных средств

По уровню автомобилизации в д.Таганаево информация не предоставлена. Согласно НГП РБ,  п. 3.5.7, принимаем на расчетный срок  350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

На расчетный срок: 718 (числ.жит.) х 350 / 1000 = 251 автомобиль.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматривается из расчета 70 % расчетного парка автомобилей (п. 3.5.166 НГП), что составит: 251х0,7=176 маш/мест. Из них: в районах жилой застройки - 30 %, что составит 53 маш/места; в общественных центрах – 15 %, что составит 26 маш./мест.

Глава 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

Водоснабжение жителей д.Таганаево состоит из индивидуального водопользования (индивидуальные колодцы, неглубокие индивидуальные скважины)

Проектное предложение

1. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление деревни Таганаево составит:

0,160 м3/сут. на 1 чел. х 718 чел.= 114,9 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

2. Источник водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения д.Таганаево на расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

В целях изыскания источника водоснабжения необходимо, силами Управления по недрам РБ, провести поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления района.

Выбор источника хозяйственно - питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение нового водозабора намечено в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Размещение нового водозабора предлагается в северо-восточном направлении за  границами д.Таганаево. Местоположение водозаборных сооружений, на следующих стадиях проектирования, уточняется при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источника водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения деревни принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть деревни должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

3. Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Система водоснабжения деревни Таганаево сельского поселения Старокамышлинский сельсовет принимается хозяйственно-питьевая противопожарная, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети деревни, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

4. Пожаротушение.

Наружное пожаротушение жилой зоны с расчетным расходом воды 5,0 л/сек предусматривается от пожарных гидрантов по разводящей закольцованной сети водопровода. Пожарный трехчасовой запас воды храниться в бочках двух водонапорных башен емкостью 50 м3 каждая. Наружное пожаротушение общественных зданий с расчетным расходом воды 15,0 л/сек и более решается локальной системой противопожарного водоснабжения с насосной станцией пожаротушения, резервуарами пожарного запаса воды и закольцованной сетью.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение д.Таганаево - 15,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 5,0 л/сек

- общественные здания объемом 5- 25 тыс. м3 – 5,0 л/сек

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи

Расчетное количество пожаров - 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162 м3.

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89* для дома культуры с залом на 165 мест - 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНИП 2.04.02-84*.

Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время в д.Таганаево централизованная система канализации отсутствует.

Проектные решения.

Канализация хозяйственно - коммунальных сточных вод

На расчетный срок строительства в д.Таганаево проектом на стадии ГП от каждого объекта или групп объектов предусматривается устройство автономных раздельных систем канализации с отведением коммунальных сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков в системе ТОПАС («Топаз») (см. сайт www.topas-master.ru/).

Суммарная производительность АЗОС (автономных замкнутых очистных сооружений) должна составлять не менее 130 м3/сут. Окончательно их тип будет определен на следующей стадии проектирования. Очищенная и обеззараженная сточная вода будет отводится в водные объекты ниже по рельефу местности, место выпуска очищенных сточных вод в водоемы должно быть расположено ниже по рельефу или течению водных объектов от границы всех мест водопользования населения д.Таганаево.

Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Водоотведение коммунальных сточных вод от жилых и общественных зданий в населенных пунктах в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», СНиП 2.04.03-85  принимается равным водопотреблению, с учетом 5% безвозвратных потерь.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе технологических данных в следующей стадии проектирования.

Схема канализации

Для сбора и отведения на АЗОС (автономные замкнутые очистные сооружения) коммунальных сточных вод от новой жилой застройки и общественных зданий предлагается система самотечной канализации.

Канализация дождевых сточных вод

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется по рельефу местности открытым способом.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод  должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадков, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории, на рабочей стадии проектирования.

5.2. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение д.Таганаево осуществляется от подстанции 35/10 кВ «Старые Камышлы».

ПО ЦЭС «Башкирэнерго» обеспечивает электрической энергией все производственные, социально-бытовые объекты и население мунипипального района.

В д.Таганаево низковольтное напряжение распределяется от 4-х  трансформаторных подстанций  № 2067, 1992, 1099 и б/н  общей мощностью не менее 420 кВа.

Типы линий электроснабжения по населенному пункту - воздушные на опорах.

Проектное решение

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

- выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

- нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральный план д.Таганаево.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и административной зонах к установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Предварительная электрическая нагрузка определена на расчетный срок в количестве 1,35 тыс.кВт ч/год на 1 чел. х 718 чел. =969,3 тыс.кВт.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчеты мощности перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

5.3. Телефонизация, телевидение и радиофикация

Существующее положение

В настоящее время в МР Кушнаренковский  район РБ организована сеть сельской проводной телефонной связи, проводного вещания и телевизионного вещания.

Внутрирайонная телефонная связь между станциями и выход на междугороднюю связь осуществляется по кабельным или воздушным соединительным линиям, уплотняемым высококачественной аппаратурой. Обслуживанием линии связи в МР Кушнаренковский  район занимается Кушнаренковский РУС. Информация о наличии (отсутствии) в д.Таганаево проводной телефонной связи администрацией сельского поселения не представлена.

Проектное решение

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на расчетный срок, а также определение необходимой емкости АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100 % охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-коммунальных учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполняются кабелями марки ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Предусматривается телефонизация всех общественных зданий и, частично, жилых домов.

Обеспечение жителей деревни телевизионным вещанием осуществляется филиалом ОАО «Башинформсвязь» Кушнаренковский РУС.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

5.4. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время отопление домов старой застройки и существующих новых дачных домов – печное и электрокотлами отопления.

Проектное решение

Теплоснабжение объектов культурно-бытового и жилищного строительства проекта «Генеральный план д.Таганаево Старокамышлинский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан» предусмотрено раздельно, от по новым энергосберегающим технологиям.

Расходы тепла по объектам на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены в следующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение существующих жилых домов индивидуальной застройки (дачных хозяйств) предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, устанавливаемых (по проекту) в каждом доме, и по желанию владельцев, от вводимых альтернативных источников теплоснабжения.

5.5. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение существующей застройки в настоящее время не осуществляется.

Проектное решение

Подача газа в населенный пункт, возможно,  будет осуществляться по проектируемому газопроводу давлением 6-12 кгс/см2 (0,6-1,2 МПа) с последующим понижением давления в ШРП до низкого давления.

Основными потребителями газа будут являются  жилые дома (дачные хозяйства), отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения существующей дачной части деревни природным газом.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены на следующей стадии проектирования.

5.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условий для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения зданий, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства, с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности, каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть «вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории;

- вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Рельеф на территории, выделенной под расширение деревни Таганаево выражен слабо, достаточно пологий, без резких перепадов высот. В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории деревни, определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водостоков, благоустройство береговой полосы рек.

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем; создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 — для магистральных улиц, до 0,08 — для жилых, до 0,04 — для скоростных дорог, 0,005…0,08 — для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки жилых кварталов и общественных зданий следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, с тем чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Благоустройство береговой полосы водных объектов на территории деревни предусматривает расчистку от ила, посторонних предметов и водной растительности. Крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм. В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой.

5.7. Организация и очистка поверхностных стоков

На территории д.Таганаево в настоящее время ливневая канализация отсутствует. План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков от основной территории. Поверхностные стоки самотеком стекают к водным объектам. Ливневая канализация предусмотрена открытым способом. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник проектом предусмотрена система местных очистных сооружений.

Глава 6. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Мероприятия по охране окружающей среды

В связи с территориальным развитием поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод в реку и пруд, нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии села. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственной зоны предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается благоустройство и приведение в соответствии с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных жилых полос.

6.2. Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные и автотранспорт. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают сернистый ангидрит, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном окись углерода, углеводороды.

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

- централизация теплоснабжения;

- на расчетный срок строительства перевод существующих котельных на газовое топливо.

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах в д.Таганаево, а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение. (Предусмотренная генпланом санитарно-защитная зона от ШРП – 15 метров, от других источников загрязнения – по требуемым нормативам выполняется на следующ. стадиях проекта).

- строгое выполнение санитарно-гигиенических мероприятий на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- внедрение прогрессивных технологий на производствах;

- по автотранспорту – перевод на более прогрессивное топливо (газовое);

- озеленение улиц, нагруженных транспортом;

- озеленение санитарно-защитных зон от промышленно-коммунальных объектов V-IV категории опасности;

Ширина улиц в красных линиях запроектирована в зависимости от классификации улицы, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

6.3. Мероприятия по охране водных объектов

В целях улучшения санитарного состояния рек и предотвращения загрязнения поверхностных вод территории проектом предусматривается комплекс водоохранных мероприятий.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ).

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями  запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест.

К числу охранных мероприятий относится:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, коммунальных и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

В целях защиты берегов прибрежные защитные полосы вдоль водотоков и водоемов должны быть залужены и озеленены.

6.5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

1. Организация мониторинга подземных вод, в пределах максимально техногенно нагруженной территории района проектирования, включающей промышленные зоны, участки недропользования (групповые и одиночные водозаборы питьевых и минеральных вод) и др.

2. Сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

3. Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

6.6. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Наличие в населенном пункте зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

6.7. Акустическое загрязнение

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от автотранспортного шума становится все более актуальной.

Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением скоростного режима и т.д. Однако полное соблюдение этих мер часто становится невозможным. В этих случаях для защиты придорожных объектов от шума приходится использовать специальные градостроительные приемы борьбы с шумом на путях его распространения.

Мероприятия по снижению шумового воздействия

В планировке рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его распространения:

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории, предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами жилой зоны и мест отдыха;

2) организация необходимых территориальных разрывов между источниками внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму;

3) шумозащитное озеленение;

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов (выемки, насыпи, овраги);

5) строительство шумозащищенных зданий.

Внешней автомобильной дорогой для деревни Таганаево является автодорога местного значения Старые Камышлы-Новые Камышлы, огибающая населенный пункт с северо - западной и проходящая через него в восточном направлении. Вдоль этой дороги проектом предусматривается санитарно-защитная зона.

6.8. Мероприятия по санитарной очистке и удалению мусора с территории

Согласно Государственной программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 г.№ 61, порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения Старокамышлинский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки деревни, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТКО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в д.Таганаево, проектом предусматривается организация сбора твердых коммунальных  отходов и вывоз их на свалку ТКО для обезвреживания. На период расчетного срока утилизация твердых коммунальных отходов на территории муниципального района Кушнарен ковский район будет производиться на существующий полигон ТКО с.Кушнарен ково.

Вывоз и утилизацию твердо-коммунальных отходов с деревни осуществляется специализированной организацией МУП «Тепловые сети» или другой специализированной организацией.

Организация свалка ТКО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), в т.ч.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на свалке ТКО.

В задачи санитарной очистки деревни Таганаево входят:

- сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) за пределы территории.

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадок.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через

1-2 дня.

Жидкие отходы поступают на автономные замкнутые очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку. Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество коммунальных отходов по населенному пункту Таганаево, с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя,  составит:

табл. № 10

| коммунальные отходы | расчетный срок |
| --- | --- |
|  | количество жителей тыс. чел | норма накопления, кг/чел | количество отбросов, тыс.тонн в год |
| Жидкие отходы | 0,718 | 2000 | 1,436 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованные водопроводом и канализацией | 0,718 | 190 | 0,1364 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц и площадей | 6,15 га | 5 | 0,3075 |
| Всего (без учета жидких отходов) |  |  | 0,4439 |

Морфологический состав ТКО

(согласно Федеральному классификационному каталогу отходов – код 7 31 000 00 00 0

отходы коммунальные твердые)

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 0,4439 тыс.т. |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы (продукты из фруктов и овощей, растительных жиров, хлебобулочные и мучные изделия, молочная продукция и напитки, продукты пищевые прочие, утратившие потребительские свойства, отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд) | (20-28) 25 | 0,1110 |
| Бумаги, картон (бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства) | (35-45) 38 | 0,1687 |
| Дерево (продукция из древесины, утратившая потребительские свойства) | (1-2) 1 | 0,0044 |
| Металлолом (лом и отходы черных и цветных металлов) | (1,5-2) 2 | 0,0089 |
| Текстиль (текстиль и изделия текстильные, утратившие потребительские свойства) | (4-7) 5 | 0,0222 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,0089 |
| Стекло (лом изделий из стекла, прочие изделия из стекла, утратившие потребительские свойства, бой зеркал) | (3-6) 4 | 0,0178 |
| Кожа, резина (изделия из кожи, резиновые изделия, утратившие свои потребительские свойства) | (1-3) 2 | 0,0089 |
| Камни, штукатурка (отходы мусора от строительных и ремонтных работ) | (1-2) 2 | 0,0089 |
| Пластмасса (пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства) | (1,5-2,5) 2 | 0,0089 |
| Прочие (неметаллические минеральные продукты прочие, утратившие потребительские свойства) | (1-2) 2 | 0,0089 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,0444 |
| Крупногабаритные отходы (обрезь ГКЛ и ГВЛ, отходы изделий из тканей, прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства и т.д. | 5 | 0,0222 |
| Итого: |  | 0,4439 |

Сбор и удаление ТКО

Сбор и удаление ТКО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-коммунальных зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления коммунальных отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число органов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включает жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет

0,4439 тыс.тонн/год х 5% = 0,0222 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованной площадке в центральной части деревни. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селекционный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория свалки ТКО принята из расчета 0,02- 0,05 га на 1 тыс. тонн отбросов в год.

Крупногабаритные отходы и обычные коммунальные отходы на расчетный срок в сумме составляют – 0,4439 тыс.тонн/год.

Площадь свалки ТКО на годовое накопление мусора составит: 0,4439тыс.тонн/год*0,02 га = 0,009 га.

На расчетный период реализации генерального плана потребуется территории, на расчетный срок 0,009 га * 20 лет = 0,178 га до 2035 г.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории,  необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

Удалением мусора с территории деревни на данный момент не осуществляется.

Для вывоза отходов требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующим данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной очистки может составлять: 1 рейс одной единицы мусоровозного транспорта.

Глава 7. Баланс территории и технико-экономические показатели

7.1. Баланс территории

Реализация проектных предложений направлена на повышение эффективности использования территории д.Таганаево сельского поселения Старокамышлинский сельсовет.

Основные изменения в использовании земель к расчётному сроку характеризуются следующими основными особенностями:

- освоением свободных земель;

- планомерной организацией и увеличением плотности застройки и площади застроенной территории;

- увеличение общественно-деловой застройки на 2,077 га;

- увеличением жилой застройки, территория которой увеличится на 24,0 га;

- увеличением площади улично-дорожной сети с 1,90 га до 6,15 га со строительством новых улиц и реконструкцией существующих.

- формированием рекреационно-оздоровительной зоны.

- значительное сокращение к расчётному сроку неиспользуемых земель позволит удовлетворить потребность сельского населения в территориальном развитии.

Баланс территории

табл. № 15

| № п.п | Территории | Современ. использование территории, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Селитебные территории |  |  |
| 1.1. | Жилая застройка | 26,0 | 50,0 |
|  | - индивидуальная усадебная | нет инф. | 21,90 |
|  | - блокированная | - | 2,1 |
| 1.2. | Участки учреждений и предприятий обслуживания | нет инф. | 2,077 |
| 1.3. | Зелёные насаждения общего пользования | - | по проекту |
| 1.4. | Улицы, дороги, проезды, площадки, автомобильные стоянки | 1,90 | 6,15 |
| Всего в границах деревни | 41,695 | 111,439 |

7.2. Основные технико-экономические показатели

табл. № 16

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Совр. состояние | I очередь стр-ва, с уч. сущ. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Баланс использования территории |
| 1.1. | Территория в границах деревни, в том числе: | га | 41,695 | 105,039 | 111,439 |
|  | Жилая застройка: | -/- | 26,0 | 43,60 | 50,0 |
|  | - индивидуальная усадебная | -/- | 26,0 | 41,50 | 47,90 |
|  | - малоэтажная блокированная | -/- | - | 2,1 | 2,1 |
|  | Общественно-деловая застройка | -/- | нет инф. | 1,35 | 2,077 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | -/- | нет инф | по проекту | по проекту |
|  | Производственные зоны | -/- | - | не предусмотр. | не предусмотр. |
|  | Улицы, дороги, проезды | -/- | 1,90 |  | 6,15 |
|  | Территории специального назначения | -/- | - | - | - |
|  | Зелёные насаждения природоохранного и средозащитного назначения | -/- | - | по проекту | по проекту |
| 2. | Население |
|  | Численность постоянного населения | чел | 307* | 621* | 718* |
|  | Возрастная структура населения: | -/- | - | - | - |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % | нет инф. |  |  |
|  | - в трудоспособном возрасте | -/- | нет инф |  |  |
|  | - старше трудоспособного возраста | -/- | нет инф. |  |  |
|  | Численность занятого населения | чел | нет инф. |  |  |
| 3. | Жилищное строительство |
|  | Жилищный фонд | тыс.м2 | нет инф. | 15,8976** | 21,540** |
|  | Убыль жилищного фонда | -/- | - | - | - |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | нет инф. | 25,6 | 30 |
|  | Обеспеченность жилищного фонда | % |  |  |  |
|  | -водопроводом | -/- | - | 100 | 100 |
|  | -канализацией | -/- | - | 100 | 100 |
|  | -газовыми плитами | -/- | - | 100 | 100 |
|  | -отоплением | -/- | - | 100 | 100 |
|  | -горячей водой | -/- |  | инд. АОГВ и рекупер. |
| 4. | Социальное обслуживание |
|  | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | мест | - | 103 | 103 |
|  | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | -/- | - | 24 | 24 |
|  | Учреждения здравоохранения, больницы | объект | - | 1 | 1 |
| 5. | Транспортное обслуживание |
|  | Количество индивидуального транспорта | ед. | нет инф. | по проекту | 251 |
| 6. | Дождевая канализация |
|  | Общая протяженность уличной сети | км | Осуществляется водоотведение хозяйственно-коммунальных сточных вод |
| 7. | Инженерная подготовка территории |
|  | Дамба обвалования | км | по проекту |
|  | Берегоукрепление | км |  |
| 8. | Санитарная очистка территории: |
|  | Объем бытового мусора | тыс.т/год | нет инф. | 0,3839 | 0,4439 |
|  | Полигон ТКО (расчетная величина) | га | нет инф. |  | 0,17 |

* с учетом сезонно проживающего населения (дачников)

** без учета существующей жилой застройки (дачные хозяйства)

Баланс использования территории

Проектом предлагаются изменения в балансе территории деревни Таганаево сельского поселения Старокамышлинский сельсовет, связанные с изъятием земель для  следующих нужд:

- создание площадок нового градостроительного освоения;

-  строительств учреждений рекреации и туризма;

-  резервирование площадок для размещения  инженерных сетей, связи и  т.д.

Согласно проекта генерального плана деревни, земли сельскохозяйственного   назначения  сократятся на 69,744 га с одновременным переводом части земель (69,744 га) в категорию земель населенных пунктов. Баланс территории выглядит следующим образом:

Проектом предусматривается расширение  границ деревни Таганаево и  заполнение пустующих участков в существующей жилой застройке в целях использования под индивидуальное жилищное строительство:

| Наименование деревни | Категория земельного участка | № кадастрового квартала | Площадь кадастро-вого кварт., га | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. | Площадь проектируемого участка, га | Кадастровая стоимость проектируемого участка, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д.Таганаево | Земли с/хоз назначения | 02:36:140603:27 | 386,904 | 20273743,4 | 64,08 | 3 357 792,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:36:140603:3 | 5,664 | 205014,77 | 5,664 | 205 036,8 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 69,744 |  |

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения,

которые планируется перевести в иную категорию

| Перечень земельных участков с/хоз. назначения, из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода, га | Планируемая катего рия перево да | Кадастр ст-ть, руб/ кв.м | Вид использо вания | Форма собственности | Вид использования (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Таганаево |
| 02:36:140603:27 | 64,08 | Земли насел.пунктов | 5,24 | Для с/хоз использования | публичная | Для малоэтажного строительства и размещения рекреации |
| 02:36:140603:3 | 5,664 | Земли насел.пунктовв | 3,62 | Не установлена | Нет данных | Для размещения ФОК и рекреации |