Глава 1. Характеристика района проектирования

1.1. Территориальное размещение

Территория сельского поселения Старокамышлинский сельсовет расположена в восточной части МР Кушнаренковский район. С северо - запада территория ограничена землями сельского поселения Ахметовский  сельсовет; с северо - востока - землями МР Благовещенский район РБ; с юго-востока и юга – землями МР  Уфимский район РБ; с запада – землями сельского поселения Шариповский сельсовет.

Проектируемый населенный пункт сельского поселения Старокамышлинский  сельсовет – д.Таганаево. Расстояние от д.Таганаево до административного центра сельского поселения с.Старые Камышлы – 7 км; до районного центра с.Кушнаренково – 42 км. Ближайшая железнодорожная станция Уфа располагается в  35 км.

1.2. Оценка природных условий

1.2.1. Климат

В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием, территория МР Кушнаренковский район относится к переходной лесостепной природной зоне: теплому с незначительной засушливостью агроклиматическому району.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Кушнаренково, ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001г.), СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							- 43

обеспеченностью 0,92							- 40

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							- 40

обеспеченностью 0,92							- 34

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			- 21

- Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С		- 49

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С					 9,4

- Продолжительность, суточная и средняя температура

воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой

воздуха

< 00 продолжительность/сред. температура			163/-9,4

< 80 продолжительность/сред. температура			211/-6,3

< 100 продолжительность/сред. температура			226/-5,3

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					80

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %				78

- Количество осадков, мм за ноябрь-март				115

- Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С										5/9

СВ										2/5

В										6/6

ЮВ										15/11

Ю										26/19

ЮЗ										20/17

З										16/21

СЗ										10/12

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с

С										3,9

СВ										3,0

В										4,1

ЮВ										4,4

Ю										5,6

ЮЗ										7,1

З										4,9

СЗ										4,4

- Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных

месяца									3,7

- Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз:

- в 10 лет									 168

- в 50 лет									 222

Климатические параметры теплого периода

- Барометрическое давление						1005,9

- Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99										28,0

0,98										26,8

0,96										24,7

0,95										24,2

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							26,6

- Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С		40

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С						12,5

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %						67

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца					54

- Количество осадков за апрель-октябрь, мм			308

- Суточный максимум осадков, мм					54

- Средняя продолжительность охладительного

периода, дни								 49

- Средняя температура охладительного периода, 0С		19

- Минимальная из средних скоростей ветра за

июль, м/с									1,7

- Повторяемость направлений ветра за июль-август, %

С										17

СВ										9

В										10

ЮВ										8

Ю										8

ЮЗ										12

З										22

СЗ										15

- Преобладающее направление ветра

за июнь-август								Западное

- Среднее число дней с росой за год					95

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					- 14,2

- Февраль					- 13,6

- Март						- 7,1

- Апрель					+ 4,3

- Май						+ 13,3

- Июнь						+ 17,9

- Июль						+ 19,3

- Август					+ 16,9

- Сентябрь					+ 11,2

- Октябрь					+ 3,4

- Ноябрь					- 5,1

- Декабрь					- 10,9

- Год						+ 3,0

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север					2,9

Северо-восток				2,4

Восток					2,2

Юго-восток				2,9

Юг						3,8

Юго-запад					4,0

Запад					3,3

Северо-запад				3,2

Значения климатических параметров:

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе на широте 55º2' с.ш.  достигает 5726 МДж/м2;

- вес снежного покрова, кг на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет в поле составляет 160 кг, 1 раз в 50 лет – 259 кг;

Опасные погодные явления:

Высокие скорости ветра

Максимальное число дней с ветрами средней скоростью 30 м/с и более или порывами ветра 40 м/с и более – 1 день.

Крупный град

Максимальное число дней с крупным градом (диаметр градин 20 мм и более) - 1 день.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2-6 ºС. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10 ºС), минимум – летом.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория сельского поселения относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления - 340 С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 219 дней.

Климатические условия для сельского хозяйства

Климат МР Кушнаренковский район наиболее благоприятен для ведения сельского хозяйства: территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой. Период активной вегетации растений продолжается более 4-х месяцев с начала мая до середины сентября, теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур)- 2000 - 2200ºС. Теплом обеспечены все основные культуры открытого грунта, но весенние засухи и суховеи снижают степень благоприятности для ведения сельского хозяйства. Значение гидротермического коэффициента – 0,85-1,15.

Климатические условия для рекреации

Климат МР Кушнаренковский район наиболее благоприятен для рекреации: продолжительность периода с температурой выше 10ºС -135-145 дней, мощность снежного покрова -40-50 см, средняя скорость ветра – 3,5 – 4,0 м/сек. Целесообразно строительство учреждений отдыха круглогодичного действия.

1.2.2. Рельеф

Территория МР Кушнаренковский район расположена в пределах Предбельского лесостепного района -  Прибельской полого – волнистой равнины, расчлененной долинами рек Белой и ее левобережных притоков Чермасан, Кармасан. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 75 до 230 м.

Территория представляет собой равнины, переходящие в южной части в низкогорные гряды. Сложены разнообразными осадочными породами пермской, третичной и четвертичной систем. Основу почвенного покрова составляют черноземы, в первую очередь, обыкновенные, типичные и южные.

МР Кушнаренковский район сильно освоенный, густозаселенный с распаханными плакорными степями. Главными факторами антропогенной угрозы являются чрезмерный выпас скота, урбанизация, загрязнение промышленными стоками рек, загрязнение атмосферы и кислотные дожди, нерегулируемая рекреация.

Рельеф участка определяется пойменной часть р.Белая и заливными озерами Барский Угол и Ургошан –Куль.  Существующая застройка в северо-восточной части населенного пункта частично находится в водоохранной зоне озера Барский Угол (50 метров).

Рельеф площадки относительно спокойный, понижается  по направлению к водным объектам. Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 79,4 до 86,3 м.  Район проектирования ограничен с юга водоохранной зоной ерика (протоки), с востока – водоохранной зоной оз.Ургошан – Куль и охранной зоной эксплуатационного нефтепровода,  с севера -  водоохранной зоной оз.Барский Угол, с запада  - санитарно-защитной зоной от кладбища,  зоной акустической вредности от дороги районного значения и охранной зоной эксплуатационного нефтепровода, идущего от нефтепромыслов.

Территория д.Таганаево не подвержена карстообразовательным процессам.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности для ее строительства выделены следующие категории:

- территории неблагоприятные для строительства;

- территории ограниченно благоприятные для строительства;

- территории благоприятные для строительства.

1.2.3. Инженерно-геологическая характеристика

Среди факторов, осложняющих инженерно-строительные условия на территории МР Кушнаренковский район, распространены карст, оврагообразование, затопление и, в меньшей степени, заболачивание и подмыв берегов с их разрушением.

Выше по течению р.Белая в пределах муниципального района пораженность поверхностными проявлениями карста составляет 1- 5%, с отдельными участками 5-15%. Карстующиеся породы перекрыты аллювиальными водопроницаемыми по порам отложениями современных, пра- и палеодолин рек. На остальной территории района  карстующиеся породы отсутствуют или очень маломощны; большей частью скрыты под мощной (более 80 м) толщей некарстующихся пород или обнажены на небольших участках, обусловливающих локальное его проявление на поверхности. Карст развит сульфатный.

Эрозийные процессы представлены оврагообразованием и речной боковой эрозией. Оврагообразование на территории района связано с деятельностью поверхностных вод и активизируется в периоды снеготаяния и ливневых дождей. Овраги приурочены к водораздельным и речным склонам.

Боковая (речная) эрозия наблюдается в долинах рек. Основными причинами, оказывающими решающее значение на развитие боковой эрозии, являются глубина вреза русел рек, состав отложений, слагающих берега, ширина затапливаемой части дна долин рек и характер прохождения по ней максимальных руслоформирующих расходов.

Заболачивание приурочено к долинам рек, к понижениям рельефа, которые периодически заливаются в период половодья поверхностными водами.

Восточная часть территории МР Кушнаренковский район, где находится д.Таганаево – это территория неблагоприятная для градостроительного освоения из-за сильной расчлененности рельефа, широкого развития гипсового карста (Уфимское плато). Осложняющими факторами являются затопляемость низких террас вдоль рек, развитие оврагов, широкое распространение гипсового карста.

В соответствии с инженерно-строительными условиями на территории МР Кушнаренковский  район выделены следующие категории:

1. Территории, благоприятные для освоения занимают отдельные участки в пределах водоразделов и высоких террас рек. Грунтами основания будут служить четвертичные делювиально-элювиальные, аллювиальные суглинки, глины с включением гальки, дресвы, щебня коренных пород, пески, галечниковый грунт. На отдельных участках в пределах водоразделов будут служить коренные породы — глины с прослоями мергеля, известняка, песчаники.

2. Территории, условно (ограниченно) благоприятные для освоения.

К этой категории отнесены:

- пойма и первая надпойменная террасы рек с близким (менее 2 м от поверхности) залеганием уровня грунтовых вод;

с проявлением экзогенных геологических процессов (ЭГП); величина показателя интенсивности 1- 5%.

Инженерно-геологические изыскания на закарстованных территориях выполняются в строгом соответствии со СНиП 11-105-97 ч.2, СП 11-105-96, ТСН 302-50-95 п. 3.

При разработке проектов планировки необходимо соблюдать следующие требования:

- учитывать и сохранять естественный рельеф местности, принимая меры для минимального нарушения путей естественного стока поверхностных и талых вод;

- отдавать предпочтение протяженным в плане зданиям, конструкции которых обеспечивают большую пространственную жесткость;

- не допускать расположения зданий над карстовыми полостями;

- предусматривать комплекс мероприятий, не допускающих активизации карстово-суффозионных процессов.

3. Территории, неблагоприятные для освоения.

К данной категории относятся:

- участки с очень сильной интенсивностью проявления ЭГП; величина показателей коэффициентов более 5%, которые приурочены к левобережью р.Белая;

- затопляемые территории при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности;

- поймы мелких водотоков;

- овраги.

4. Не подлежат застройке площади залегания полезных ископаемых.

### Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, представляющему собой сложную систему водоносных горизонтов, отличающихся разнообразием гидрогеологических условий, химического состава и минерализации. Отсутствие достаточно выдержанных водоупоров обуславливает гидравлическую связь различных водоносных горизонтов.

Подземные воды содержатся почти во всех стратиграфических горизонтах как коренных пород, так и четвертичных образований.

Концентрация подземных вод в районе стоит в прямой зависимости от климата, геологического строения, литолого-петрографического состава пород и геоморфологических условий местности. Эти факторы создают благоприятные условия для накопления подземных вод. Сильная пересеченность местности речной и овражной сетью способствует выходу на дневную поверхность источников.

Водосодержащими являются пески, супеси и галечники, реже элювиоделювиальные суглинки и глины песчанистые.

Водоносный горизонт вскрывается в основном шахтными колодцами. Выход источников на дневную поверхность наблюдается в виде заболоченности. Глубина залегания достигает до 20 м. Дебит колодцев и источников не постоянный по времени, зависит от количества выпадающих атмосферных осадков и колеблется от 0,001 до 0,2 л/сек.

1.2.4. Гидрография

Территория МР Кушнаренковский район характеризуется довольно развитой гидрографической сетью из рек, речек и ручьев.

По данным государственного водного реестра России все они относятся к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая.

Основной водной артерией МР Кушнаренковский район является р.Белая, левый приток р.Камы. Протяженность реки - 1420 км. Площадь бассейна 141900 км2. Она имеет ассиметричную долину, ширина которой составляет 6-8 км. В долине р. Белой и ее притоков выделяется пойма и две надпойменные террасы (I и II). Поверхность пойменных террас — равнинная, местами плоская, изобилует множеством проток, старичных озер и заболоченных участков. Ширина поймы в долине р. Белой колеблется от 2 до 6 м. Поверхность поймы и частично первой надпойменной террасы затапливаются паводками. Первая и вторая надпойменные террасы с относительными высокими 6-15 м довольно четко прослеживаются в долине р. Белой, в долинах мелких рек. Уступы четко выражены в рельефе, нередко изрезаны короткими оврагами. Питание Белой, главным образом, снеговое.

Гидрография населенного пункта представлена озерами Барский Угол, Ургошан – Куль и ериком (протокой), пересыхающим в летние месяцы.

Согласно данным, представленным сектором мобподготовки, ГО и ЧС администрации МР Кушнаренковский район,  риска подтоплений (затоплений)  при развитии весеннего половодья на наихудшему сценарию на территории сельского поселения Старокамышлинский сельсовет МР Кушнаренковский район нет.

Согласно ст.67, п.2 и 3 Водного кодекса РФ (в ред.Федерального закона от 21.10.2013г. №282-ФЗ) строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления, а также использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв запрещается.

1.2.5. Почва и растительность

Территория МР Кушнаренковский район расположена в 5-м природном  Предбельском лесостепном районе и представляет собой  низменные террасовые и пологоувалистые равнины, переходящие в южной части в низкогорные гряды. Гряды сложены разнообразными осадочными породами пермской, третичной и четвертичной систем.

Ландшафт характеризуется:

- увалистыми равнинами, сложенными неогеновыми глинами, песками и галечниками, с широколиственными лесами на серых лесных почвах, луговыми степями, остепненными лугами на месте дубово-коротконожковых лесов, пашнями на выщелоченных и оподзоленных черноземах;

- пологоволнистыми междуречными равнинами, покатыми и пологими склонами долин, сложенные песчаниками, мергелями, конгломератами, известняками уфимского яруса с луговыми степями, остепненными лугами с ковылем, типчаком в сочетании с липово-снытевыми и дубово-коротконожковыми лесами, пашнями на их месте на темно-серых лесных почвах и выщелоченных черноземах;

- поймой, низкой и средней эрозионно-аккумулятивными террасами речных долин с озерами-старицами, заболоченными лугами, лесами и кустарниками на аллювиальных, болотных, темно-серых лесных и черноземных почвах.

В ландшафтно-рекреационном отношении район характеризуется невысокими качествами: 80% территории занимают агроландшафты; естественные лесные массивы, пригодные для отдыха, сохранились крайне незначительно в долине р.Белая.

Основу почвенного покрова составляют черноземы, в первую очередь, обыкновенные, типичные и южные. Климат теплый, средне увлажненный.

В настоящее время на территории МР Кушнаренковский район распространены пашни (57% площади района), луговые степи и остепненные луга. Коренные лесостепные ландшафты сильно трансформированы. В настоящее время  лесная растительность здесь представлена вторичными порослевыми дубовыми, липовыми, березовыми и осиновыми лесами. Ранее распространенные богаторазнотравно-ковыльные степи на севере и ковыльно-разнотравные степи на юге в настоящее время почти полностью распаханы. В той или иной степени деградированная степная растительность сохранилась только по склонам речных долин и оврагов. Во флоре преобладают неморальные и степные формы. Фоновыми видами животного населения являются лось, кабан, волк, лисица, корсак, заяц- русак, ондатра и др.

Район сильно освоенный, густозаселенный. Главными факторами антропогенной угрозы являются чрезмерный выпас скота, урбанизация, загрязнение промышленными стоками рек, загрязнение атмосферы и кислотные дожди, нерегулируемая рекреация, браконьерство.

Мест произрастания редких растений не выявлено, что свидетельствует о высокой антропогенной освоенности природных комплексов.

Основные объекты охраны: долинные природные комплексы, зеленые зоны городов, запретные полосы лесов, сохранившиеся фрагменты степей по склонам рек; коренные широколиственные леса, реликтовые сосняки по берегам реки Белая; солончаковая растительность по долинам рек; карстовые болота; редкие виды животных (травяная лягушка, болотная черепаха, лебедь-шипун, большой подорлик, серый гусь, большой кроншнеп, степная тиркушка, и др.) и растений (ковыли красивейший и Коржинского, копеечник крупноцветковый, ясенец голостолбиковый, паролистник перистый и др.).

1.2.6. Природно-ресурсный потенциал

На территории сельского поселения Старокамышлинский сельсовет  имеются участки месторождения углеводородного сырья (нефти) «Волковское».Статус отвода – горный. По глубине скважин информации нет. Лицензия УФА 11951 НЭ до 31.122.2032 г. Пользователь недр – ОАО АНК «Башнефть».

Справки, оформленные министерством природопользования и экологии РБ об отсутствии (наличии) на территории сельского поселения месторождений полезных ископаемых (песка строительного, ПГС, строительного камня для местных дорожных нужд) администрацией сельского поселения Старокамышлинский сельсовет не представлены.

В юго-восточном направлении на удалении ориентировочно 265 м от существующих границ населенного пункта Таганаево находится ликвидированная нефтяная скважина (распоряжение главного маркшрейдера ОАО «Башнефть»  Гаврикова А.С. от 25.12.2013 г о ликвидации нефтяной скважины).

Минеральные воды

К минеральным водам согласно ГОСТ 13273-88 относят природные воды, оказывающие на организм человека лечебное действие, обусловленное основными ионно-солевым и газовым составом, повышенным содержанием биологически активных компонентов и специфическими свойствами (радиоактивность, температура, реакции среды).

На территории сельского поселения Старокамышлинский сельсовет известных источников минеральных вод нет.

### Лесные ресурсы

Территория МР Кушнаренковский  район расположена в границах лесостепной зоны Лесостепного района Европейской части РФ согласно Перечню лесорастительных зон и лесных районов, утвержденных Приказом МПР России от 28.03.2007 №68.

Леса сохранились крайне незначительно: небольшими островками среди хозяйственных земель и в неудобных для освоения местах и по вершинам холмов, в овражно-балочной сети и в пойме рек. По территории района леса расположены неравномерно. С учетом сложившихся естественно-исторических и экономических условий, значимости в народном хозяйстве, лесной фонд представлен на 2% защитными лесами, на 77,3% - лесами, выполняющими преимущественно санитарно-гигиенические и оздоровительные функции и на 20,7% - лесами эксплуатационного значения.

Общая площадь лесов Государственного лесного фонда, расположенного на территории муниципального района Кушнаренковский район составляет 18769 га, или  10,7% территории района, что на 10-15% меньше оптимальных значений для лесостепной зоны.

Небольшими островками сохранились широколиственные мезофитные леса (липа сердцелистная, клен остролистный, вяз шершавый, дуб черешчатый с подлеском из лещины и бересклета бородавчатого и преобладанием в травяном ярусе сныти обыкновенной, борца высокого, бора развесистого, чины весенней, подмаренника душистого, копытня европейского) и дубовые остепненные леса с вейником лесным, коротконожкой перистой, чиной гороховидной, бубенчиком лилиелистным, очитком пурпурным, пиретрумом щитковидным в травяном ярусе и подлеском из караганы и вишни кустарниковой в сочетании с липово-дубово-кленовыми лесами нормального увлажнения.

Основным лесофондодержателем является ГУ «Уфимское лесничество» (его подразделение Кушнаренковское участковое лесничество). Кроме того, лесофондодержателями являются сельскохозяйственные предприятия.

Леса, расположенные на территории Кушнаренковского участкового лесничества, относятся к категории защитных. Резервные и эксплуатационные леса в Кушнаренковском участковом лесничестве не выделены.

Леса лесничества используются для осуществления сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности.

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера. На территории населенного пункта Таганаево производственные предприятия отсутствуют.

### Состояние воздушного бассейна

На территории МР Кушнаренковский район стационарные посты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха отсутствуют.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем района.

Определяющим фактором качества воздуха являются поступления в атмосферу загрязняющих веществ в результате деятельности предприятий муниципального района, агропромышленного комплекса, предприятий транспортной и добывающей отрасли, транспорта, увеличивающих объем выбросов. В то же время происходит снижение выбросов от элеваторов, сельскохозяйственных предприятий. Выбросы от автотранспортных средств возрастают - это связано с увеличением автомобильного парка находящегося в личном пользовании.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, то есть сочетание инверсий со слабыми ветрами. Особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут значительно повысить загрязнение воздушного бассейна, особенно в пониженных участках рельефа. Максимальное загрязнение возможно зимой в отопительный период.

1.3.1. Планировочные ограничения для развития населенного пункта

Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества городской среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории населенного пункта.

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:

– территории, не подлежащие градостроительному освоению;

– территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

– территории, благоприятные для градостроительного освоения.

Территория, благоприятная для градостроительного освоения, охватывает участок в юго-западном, южном и юго-восточном направлении  от существующей жилой застройки, за границами населенного пункта. Также предполагается заполнение пустующих земельных участков в северо-западной части населенного пункта в его существующих границах.

1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению

Природные ограничения для хозяйственного освоения:

-  Прибрежные защитные полосы водных объектов;

-  Зоны существующих зеленых насаждений общего пользования;

-  Участки с уклонами поверхности выше 20%.

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65, а береговые полосы  - в  соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ (в ред.Федерального закона от 21.10.2013г. №282-ФЗ).

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Старокамышлинский сельсовет следующие:

| № | Наименование реки | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | оз.Барский Угол | 50 | 40 | 5 |
| 2 | оз. Ургошан-Куль | 50 | 40 | 5 |
| 3 | Ерик (протока) | 50 | 40 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городских округов и поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ).

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос осуществляется в соответствии с земельным законодательством специальными информационными знаками.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

-  размещение отвалов размываемых грунтов;

-  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Зоны санитарной охраны предприятий и сооружений:

Границы санитарной охраны газораспределительных сетей:

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 с. № 878, согласно СНиП 2.07.01-89).

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого Р-1,2 МПа давления - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 - 15 м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

В настоящее время газораспределительные сети в окрестностях населенного пункта Таганаево и в его существующих границах отсутствуют.

Границы санитарной охраны трасс ВЛ

В целях защиты населения устанавливается санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: для ВЛ 10 кВ – 10 м,  для ВЛ 35 кВ – 15 м. Размеры охранных зон существующих зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В» М. Энергоатомиздат, 1985 с. СНиП 2.05.02 – 85 (п. 5.21).

1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Водоохранные зоны водных объектов:

Водоохранная зона озера Барский Угол – 50 м.

Водоохранная зона озера Ургошан-Куль – 50 м.

Водоохранная зона ерика (протоки) в южном направлении от н.п. – 50 м.

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.

табл. № 1

| № п/п | № на плане | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные объекты |
| производственные объекты отсутствуют |

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

– в юго-западном направлении на удалении  10 м от существующих границ д.Таганаево расположено действующее кладбище площадью 0,182 га. Заполненность кладбища ориентировочно 40%. Свободная территория составляет  0,109 га.

Санитарно-защитная зона от сельского кладбища - 50 м.

Скотомогильников и несанкционированных свалок ТКО в окрестностях д.Таганаево и в его существующих границах нет. Ближайшая свалка ТКО находится вдоль автодороги в с.Старые Камышлы  в юго-западном направлении на удалении 800 м от существующих границ н.п.Таганаево. Санитарно-защитная зона свалки ТКО и скотомогильников – 1000 метров (п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Несанкционированная свалка ТКО подлежит ликвидации до 2025 г.(окончание первой очереди строительства), земля под свалкой подлежит рекультивации.

Все ограничения для развития населенного пункта приведены на карте «Карта современного использования территорий с границами зон и особыми условиями использования территорий. М 1:5 000» лист 2, том III «Графическая документация».

1.4. Система расселения

Администрацией сельского поселения  Старокамышлинский сельсовет предоставлены сведения о количестве жителей всего сельсовета и д.Таганаево за 2002 и  2015 годы.

Постоянно проживающее население д.Таганаево  по данным администрации сельского поселения на проектируемый период (III квартал 2015 года) составляет  8 человек, сезонно проживающее население (дачники) – ориентировочно 299 чел. (120 дачных хозяйств).

Согласно переписи 2002 г численность населения д.Таганаево составляла 3 человека.

Численность населения  сельского поселения

Старокамышлинский сельсовет и д.Таганаево

табл. № 2

| Наименование | 2002 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| Старокамышлинский с/с | 1819 | 1786 |
| д.Таганаево | 3 | 8 (+299) |

Динамика численности населения д.Таганаево

табл. № 3

| Годы | Население | Изменение населения чел. | Изменение населения % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 3 | - | - |
| 2015 | 8 (+299) | + 304 | +10233* |

*с учетом сезонно и постоянно проживающего дачного населения.

По таблице видно, численность населения населенного пункта менялась в сторону увеличения, изменения происходили за счет  естественного и миграционного движения населения.

На сегодняшний день в д.Таганаево происходит увеличение численности населения за счет сезонно и постоянно проживающих дачников. Демографическая ситуация в населенном пункте в последние годы относительно благоприятная. За период с 2002 по 2015 год население деревни увеличилось на 304 человек.

Численность постоянно проживающего населения по возрастным группам(ориентировочно, информация не представлена)

табл. № 4

| Наименование | Младше трудоспособного возраста, чел /% | В трудоспособном возрасте, чел/% | Старше трудоспособного возраста, чел/% |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Таганаево | 0 | 50,0 | 50,0 |

По возрастному составу населения данные отсутствуют.

табл. № 5

| Возрастные группы | Удельный вес |
| --- | --- |
|  | всего (чел.) | в % |
| 1 | 2 | 3 |
| 0-7 лет | нет инф. | - |
| 7-15 лет | нет инф. | - |
| 16-54 лет женщин | нет инф. | - |
| 16-59 лет мужчин | нет инф. | - |
| Пенсионный возраст |  |  |
| в т.ч. мужчины | нет инф. | - |
| женщины | нет инф. | - |
| Итого трудоспособного населения | нет инф. | - |
| Всего населения в деревне | 8 | 100 |

1.5. Социально-экономический прогноз

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

Анализ экономического развития был сделан на основании комплексной программы социально-экономического развития и инвестиционного паспорта МР Кушнаренковский район.

Заработная плата является основным показателем, характеризующим уровень жизни населения. На начало 2013 года среднемесячная заработная плата работающих на средних и крупных предприятиях в МР Кушнаренковский район составляла от 7241 рубль, увеличившись на 8,3% по сравнению с 2011г. (6640 руб.).

Наибольшая занятость населения д.Таганаево приходится на сельское хозяйство и бюджетные учреждения.

На территории сельского поселения Старокамышлинский сельсовет действуют следующие КФХ, ИП и предприятия:

- ОАО «Башагроген» (коневодство);

-  КФХ «Емашев М.» (растениеводство);

- КФХ «Колос» (растениеводство);

- КФХ «Гейзер» (животноводство);

- ООО АКХ «Муллык» (растениеводство);

- ИП «Ханвердиев А.» (овощеводство);

- МУП «Горзеленхоз» (питомник садовых и лесных культур);

- ИП «Баширов А.» (растениеводство);

- ООО АХК «Дуслык» (растениеводство);

- ИП «Ахметзянов М.» (животноводство);

- ООО «Девонторг» (животноводство).

Развитие малого предпринимательства сдерживает недостаточность собственных средств для инвестиций в бизнес; проблема кредитования, вызванная отсутствием обеспечения или кредитной истории.

Население работает в учреждениях и хозяйствах, расположенных в крупных и средних населенных пунктах сельского поселения. Значительная часть постоянно проживающего населения ведет личное подсобное хозяйство (ЛПХ).

Развитие личных подсобных хозяйств  сдерживают:

- трудности с обеспечениями кормами;

- низкие цены на закупаемую сельскохозяйственную продукцию;

- отсутствие гарантированных рынков сбыта;

- неразвитость заготовительной деятельности;

- ограниченное использование мер государственной поддержки;

- преобладание низко механизированного  труда;

- старения населения.

На территории деревни Таганаево  предприятий сельскохозяйственного производства нет.

Основные факторы: естественная природная среда и транспортное сообщение с крупными населенными пунктами и мегаполисом –г.Уфа - создают благоприятные планировочные условия для развития жилой территории путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

1.5.1. Основные показатели промышленного производства

В настоящее время в деревне Таганаево предприятий сельского хозяйства, а также предприятий, занятых обслуживанием сельского хозяйства нет.

Сельское хозяйство

Наличие скота и птицы в хозяйствах всех категорий д.Таганаево

табл. № 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Виды скота и птицы, гол |
| --- | --- | --- |
|  |  | КРС | В т.ч. коров | свиньи | овцы | козы | птица | гуси, утки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | д.Таганаево | - | - | - | - | - | нет инф | нет инф |

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

На данный момент деревообрабатывающая промышленность в деревне отсутствует.

1.6. Объекты культурного наследия

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ, на территории проектирования и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории памятников истории и архитектуры не зарегистрировано.

Глава 2. Анализ современного состояния

2.1. Краткая характеристика существующего положения

Деревня Таганаево относится к сельскому поселению Старокамышлинский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан.

Территория населенного пункта имеет компактную форму. Основная часть территории занята малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (дачные хозяйства с сезонным проживанием жителей).

Общественной и производственной зон нет.

Озеленение населенного пункта представлено в малом количестве естественными насаждениями, расположенными вдоль береговой линии оз.Барский Угол и оз.Ургошан.

Под малоэтажную жилую застройку отведены все жилые кварталы населенного пункта. На момент комплексной оценки под индивидуальное жилищное строительство выделены участки на северо-западе и юго-востоке населенного пункта.

Мимо населенного пункта проходит автомобильная дорога местного значения Старые Камышлы-Новые Камышлы с твердым покрытием (щебень). Главной улицей населенного пункта является ул.Центральная. Сложившийся дорожно-транспортный каркас имеет структуру расположенных под разными углами улиц и дорог, проходящих в широтном и меридиональном направлениях.

Развитие населенного пункта будет происходить в северо-западном и юго-восточном направлениях за границей населенного пункта.

Территория в границах н.п. (существующая территория населенного пункта) составляет 41,695 га.

Баланс территории (существующее положение)

табл. № 7

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах населенного пункта | 41,695 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 26,0 | 62,36 |
| -усадебная | 26,0 | - |
| -блокированная | - | - |
| Производственно-коммунальная зона | - | - |
| -коммунально-складские объекты | - | - |
| Общественная застройка, в т.ч. | нет инф. | - |
| -детских садов, школ | - | - |
| Зеленые насаждения, в т.ч. | - | - |
| -общего пользования |  |  |
| -санитарно-защитные | - | - |
| -водоохранные | - | - |
| -естественные насаждения | - | - |
| Улицы, дороги, площадки | 1,90 | 4,56 |
| Территории специального назначения | - | - |
| Прочие | 13,795 | 33,01 |

Примечание:

Действующее кладбище д.Таганаево, свалка ТКО и скотомогильники находятся за границами населенного пункта.

Кварталы жилой и общественной застройки занимают 26,0 га.

2.2. Население

Динамика численности населения с 2009-2015 год носила отрицательный характер это связано с тенденцией оттока населения из сельской местности. Показатель по численности населения сельского поселения  в 2002 году составил 1819 человек. На сегодняшний день по данным, предоставленным администрацией сельского поселения Старокамышлинский сельсовет,  население сельсовета составляет 1786 человек.

Количественный состав семьи по д.Таганаево

(по данным администрации муниципального района)

табл. № 8

| Численность и состав | Показатели |
| --- | --- |
| Население, чел. | 8 |
| Количество семей, всего чел. | 3? (нет точной инф.) |
| Коэффициент семейности | 2,66? /2,49* |

* в связи с отсутствием точных исходных данных и сезонным проживанием дачников (120 дачн.хозяйств) в д.Таганаево коэффициент семейности для расчетов по  н.п.Таганаево принят как усредненный  коэффициент по сельскому поселению и составляет 2,49.

2.3. Жилищный фонд

Существующий жилой фонд в населенном пункте д.Таганаево представляет собой усадебную застройку.

Информация по общей площади жилого фонда, количеству домов усадебного типа, жилищной обеспеченности, материалам стен жилых домов, степени износа жилищного фонда администрацией сельского поселения не представлена.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д. Деревня Таганаево не является центром сельского поселения Старокамышлинский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район, в связи с чем при расчете обеспеченности населения объектами обслуживания учитываются потребности только данного населенного пункта.

Расчет нормативных мощностей объектов обслуживания согласно нормам, с учетом потребностей населения сельского поселения, велся для следующих объектов: детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы, сельского фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), аптечного пункта, отделения почтовой связи, филиала банка, торговых объектов, административных объектов и библиотеки.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице № 9 (приложение, см. ниже по разделу).

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения

На сегодняшний день дошкольное образовательное учреждение на территории деревни Таганаево отсутствует.

Общеобразовательные школы

На сегодняшний день общеобразовательное учреждение на территории деревни Таганаево также отсутствует.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населенного пункта осуществляется в учреждениях здравоохранения в административном центре сельского поселения с.Старые Камышлы. Информация о наличии  (отсутствии) аптечного пункта не представлена.

Неотложная медицинская помощь населению оказывается в ЦРБ МР Кушнаренковский район в с.Кушнаренково и в медицинских учреждениях г.Уфа.

Культурно - досуговые учреждения.

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие населенный пункт, предприятия и учреждения.

На сегодняшний день  культурное обслуживание населения на территории деревни Таганаево отсутствует.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

На сегодняшний день проведение спортивных мероприятий в д.Таганаево невозможно ввиду отсутствия спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными учреждениями на сегодняшний день нулевая.

Плоскостные спортивные сооружения.

На сегодняшний день плоскостные спортивные сооружения на территории населенного пункта отсутствуют.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Магазины. В д.Таганаево на данный момент имеется один частный магазин  смешанной торговли, который временно не работает.

При существующей численности населения д.Таганаево нормативная потребность в предприятиях торговли (с учетом сезонно проживающих жителей-дачников)  составляет 92,1 м2 торговой площади. На сегодняшний день информации по торговой площади существующего недействующего магазина ТПС нет, однако она ниже нормативной потребности в предприятиях торговли.

Предприятия общественного питания и предприятия бытового обслуживания в населенном пункте отсутствуют.

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

В настоящее время в д.Таганаево объекты бытового и коммунального обслуживания населения отсутствуют.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормативам для обслуживания населения  сельского поселения требуется 1 отделение связи и 1 филиал банка. В деревне Таганаево кредитно-финансовых учреждений и предприятий бытового и коммунального обслуживания населения нет.

Имеются два отделения связи в с.Старые Камышлы и с.Первушино. Обеспеченность населения  сельского поселения кредитно-финансовыми учреждениями и предприятиями связи на сегодняшний день составляет 100%.

Пожарное депо

В настоящее время пожаротушение в деревне осуществляется добровольной пожарной охраной (ДПО) с.Старые Камышлы. Имеется один временно неисправный автомобиль для пожаротушения.

Время прибытия сил пожарной охраны с.Старые Камышлы соответствует нормативному показателю Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О пожарной безопасности» (с изм. и дополн.., вступившими в силу с 01.08.2011). Время пребывания по техническому регламенту (10 мин – для городов, 20 мин. – для сельской местности).

Кладбища

В д.Таганаево имеется одно кладбище ориентировочной площадью 0,182 га., находящееся в западном направлении от границ населенного пункта. Заполненность кладбищ составляет 40 %, площадь свободной территории составляет ориентировочно 0,109 га.

Потребность существующего населения д.Таганаево в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения д.Таганаево (согласно НГП РБ), необходимых на существующую численность, с учетом сезонно проживающего населения, (8+299) человек,  представлен в  таблице № 10 (приложение).

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что деревня Таганаево недостаточно обеспечена объектами социального и культурно-бытового обслуживания (таблица №9 -  приложение)

2.5. Транспорт

Улично-дорожная сеть

Мимо населенного пункта с юго-запада на восток проходит дорога местного значения Старые Камышлы - Новые Камышлы.

Сетка улиц в существующей застройке населенного пункта носит регулярный характер. Производственно-коммунальные объекты отсутствуют.

Оценка улично-дорожной сети деревни Таганаево показала, что 60 - 65 % дорог населенного пункта не имеют твердое усовершенствованное покрытие. Дороги с щебеночным покрытием расположены на территории усадебной застройки. Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам. Существующие показатели улично-дорожной сети представлены в таблице № 11.

Показатели улично-дорожной сети д.Таганаево

табл. № 11

| № | Наименование территории | Существ. положение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, км | Площадь покрытия, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Улицы в жилой застройке основные | 0,330 | 0,198 |
| 2 | Улицы в жилой застройке второстепенные | 0,565 | 0,339 |
| 3 | Проезды | 0,080 | 0,048 |
| 4 | Прочие (хозяйственные проезды) | - | - |
| 5 | Пешеходные дорожки | - | - |
|  | Итого | 0,975 | 0,585 |

Основная улица д.Таганаево -  ул. Центральная. Общая протяженность этой улицы составляет ориентировочно 0,330 км. Улицы в жилой застройке населенного пункта  связывают между собой жилую застройку,  их общая протяженность в границах населенного пункта составляет  ориентировочно 0,565 км. Улицы достаточно широкие, часть их имеет твердое покрытие.

Транспорт автомобильный.

Единственный вид транспорта в населенном пункте Таганаево– автомобильный. Движение маршрутного транспорта не осуществляется, остановок общественного транспорта в населенном пункте нет.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

- ближайшие существующие автозаправочные станции (АЗС) расположены в окрестностях населенных пунктов Шарипово и Субаево.

- автостанция и станции технического обслуживания, расположенные в районном центре с.Кушнаренково.

Данные по количеству существующего автотранспорта и уровню автомобилизации администрацией сельского поселения не представлены.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Дорожно-ремонтные организации МР Кушнаренковский район.

Строительство, ремонт, содержание дорог и искусственных сооружений в МР Кушнаренковский район осуществляет дорожно-ремонтно-строительное управление (Кушнаренковское ДРСУ).

Железнодорожный транспорт.

Ближайшая железнодорожная станция – Уфа, расположенная от д.Таганаево в 35 км. Принадлежность: Куйбышевская железная дорога, Башкирское отделение.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт обслуживает связи с регионами России, с ближним и дальним зарубежьем.

Для населения д.Таганаево ближайшим аэропортом является Международный аэропорт «Уфа».

Через Международный аэропорт «Уфа» осуществляются связи с десятками городов на территории России, в странах СНГ и дальнего зарубежья.

Кроме этого недалеко от д.Таганаево на территории сельского поселения Старокамышлинский сельсовет находится аэродром «Первушино», обслуживающий малые воздушные суда спортивной авиации.

2.6. Промышленно-коммунальные предприятия.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является наиболее крупным и стратегически важным сектором экономики сельских населенных пунктов. Состояние и уровень развития сельского хозяйства во многом определяют продовольственную безопасность и социальную стабильность на селе.

На данный момент на территории сельского поселения функционируют 11 сельскохозяйственных предприятий, на территории д.Таганаево их нет.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

На данный момент деревообрабатывающая и лесная промышленность в деревне Таганаево отсутствует.

2.7. Инженерная инфраструктура

2.7.1. Водоснабжение

Водоснабжение жителей д.Таганаево состоит из индивидуального водопользования (индивидуальные колодцы, неглубокие индивидуальные скважины).

2.7.2. Водоотведение

В настоящее время в д.Таганаево централизованная система канализации отсутствует.

В связи с этим проектом предлагается строительство местных автономных замкнутых очистных сооружений (АЗОС) системы ТОПАС («Топаз») около каждого объекта или группы объектов на территории населенного пункта. Сброс очищенных стоков (после полного цикла доочистки)  предполагается осуществлять ниже по рельефу местности вдали от источников водоснабжения населенного пункта.

2.7.3. Теплоснабжение

Основным потребителем тепла на территории д.Таганаево является жилая застройка сезонного проживания –дачные хозяйства.

В настоящее время теплоснабжение существующих дачных домов жителей населенного пункта осуществляется за счет индивидуальных источников (индивидуальные электрокотлы, печное отопление).

2.7.4. Газоснабжение

Газоснабжение существующей застройки не осуществляется.

2.7.5. Электроснабжение

Электроснабжение д.Таганаево осуществляется от подстанции 35/10 кВ «Старые Камышлы».

Обслуживанием энергетического хозяйства на территории сельского поселения Старокамышлинский сельсовет занимаются ПО ЦЭС «Башкирэнерго».

Низковольтное напряжение распределяется от 4-и трансформаторных подстанций № 2067, 1992, 1099 и б/н общей мощностью не менее 420 кВа.

Типы линий электроснабжения по населенному пункту - воздушные на опорах.

2.7.6. Телефонизация, радиофикация

Информация по телефонизации д.Таганаево не представлена.

На расчетный срок строительства для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение емкостей существующей АТС, установленной в с.Старые Камышлы. Необходимо укомплектовать существующие и вновь устанавливаемые станции оборудованием.

2.7.7. Телевидение

Обеспечение жителей населенных пунктов МР Кушнаренковский район телевизионным вещанием осуществляется с помощью существующих телевизионных ретрансляторов. Телевизионные передатчики транслируют программы ОРТ, РТР и БСТ.

Глава 3. Экономическая база развития д.Таганаево

3.1. Основные условия и предпосылки, экономическая база развития

Для определения предпосылок и возможных условий перспективного развития д.Таганаево был проведен анализ градостроительных условий её развития.

Территориально-планировочные условия:

Анализ сложившихся в селе санитарно-гигиенических условий позволяет определить мероприятия по устранению таких санитарных факторов как: загазованность воздуха, загрязнение водоемов, почв и транспортных шумов.

Комплекс этих условий оказывает влияние на масштабы развития населенного пункта, профиль намечаемых к размещению здесь новых объектов социально – культурно - бытового обслуживания населения и коммунальных объектов, характер расселения, рост и формирование селитебной территории.

При изучении предпосылок и условий дальнейшего развития населенного пункта выявляем общую численность трудовых ресурсов в составе его населения, занятости в общественном производстве и наличие неиспользуемых трудовых ресурсов. Под трудовыми ресурсами понимается население в трудоспособном возрасте, а также работающие в нетрудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте).

Для определения возможных перспектив развития населенного пункта выявляем не только удельный вес трудовых ресурсов в составе трудоспособного населения, но и их абсолютную величину. При анализе резервов трудовых ресурсов необходимо также иметь в виду, что не все они могут быть вовлечены в сельскохозяйственное производство.

В проекте устанавливается:

- объем водохозяйственных ресурсов, потребность в воде на расчетный срок, резерв водных ресурсов, который может быть использован для дальнейшего развития градообразующей базы и строительства новых объектов;

- анализируются транспортные связи населенного пункта, их пропускная способность;

- выявляется потребность капиталовложений в связи с развитием отдельных отраслей сельского хозяйства;

- определяются энергоресурсы, рассматривается баланс энергоснабжения, определяются дополнительные мероприятия, покрывающие потребности населенного пункта в электро- и газоснабжении.

Основные направления комплексного развития д.Таганаево

Основные параметры развития населенного пункта на ближайшую перспективу определяются в контексте:

- Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территорий центрального и северо-западного регионов РБ (Кушнаренковский, Благовещенский, Бирский, Чекмагушевский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский  районы);

- Социально-экономического положения сельского поселения Старокамышлинский сельсовет.

- Инвестиционного паспорта муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан.

Основные направления развития д.Таганаево:

- поиск и использование резервов развития населенного пункта (экономической базы – создание производства);

- оптимизация количества муниципальных предприятий;

- поддержка малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в приоритетных для экономики населенного пункта видах деятельности;

-дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения населенного пункта;

-сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.

Ожидаемые результаты:

-увеличение доходов бюджета районного центра;

-рост видов деятельности и оказания услуг.

В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной системы жизнеобеспечения, позволяющей повысить экономическую привлекательность территории для дальнейшего ее функционирования и развития.

Экономическая база развития населенного пункта

При расчете и технико-экономическом обосновании численности населения основным фактором является градообразующая база. Намечаемые со схемами развития и размещения производственных сил темпы и тенденции роста градообразующих отраслей определяют масштабы развития населенного пункта, его экономический уровень, значение в системе расселения, территориальное развитие и планировку населенного пункта.

Объектов градостроительного значения в д.Таганаево нет.

3.2. Расселение

Роль населенного пункта в масштабе района.

При проектировании населенного пункта необходимо учитывать его роль и сочетать его функции в масштабе сельского поселения и района.

Населенный пункт рассматривается как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения, представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами населенного пункта. Круг взаимоотношений д.Таганаево с районным центром МР Кушнаренковский район достаточно широк – это обслуживание.

Переход к многообразию ведения сельского хозяйства, направленный на появление и развитие мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, полное инженерное благоустройство территории, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать развитию территории.

Развитая транспортная инфраструктура позволит населению получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда.

В деревне Таганаево будут располагаться учреждения периодического и эпизодического пользования населения.

Прогноз населения в системе расселения.

Деревне Таганаево находится на расстоянии 42 км от районного центра района с.Кушнаренково. Отсутствие мест приложения сил и хороших автодорог привело к уменьшению постоянно проживающего населения. В то же время некоторая удаленность от крупных населенных пунктов и хорошие природные ресурсы (наличие в непосредственной близости от населенного пункта 2-х озер)   позиционируют данную местность как перспективную для дачного и индивидуального жилищного строительства территорию.

Степень развития и характер проявления взаимоотношений различных видов зависит от многих факторов. Переход к многообразию ведения хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационных связей (цифровое телевиденье, телефон, интернет) будет способствовать решению важнейших социальных проблем, закреплению кадров в населенном пункте.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, т. е. вовлечены в иерархическую систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания.

В населенном пункте располагаются учреждения периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Населенный пункт развивается как жилая компактная территория в системе МР Кушнаренковский район, с выраженной функцией оздоровительно-жилого направления.

При определении прогнозной численности населения д.Таганаево на расчётные периоды учитывалась специфика её развития и реальная динамика демографических процессов в районе, республике и стране.

При устойчивой социально-экономической ситуации, при наличии экономически и социально привлекательных условий для жизни, в ближайшей перспективе можно будет рассчитывать на существенный рост миграционного притока, а так же роста естественного прироста населения.

3.3. Градообразующие кадры

Градообразующая часть населения в настоящее время отсутствует, отраслей промышленности населенного пункта нет.

Сельское хозяйство

Основные направления в экономике сельского поселения Старокамышлинский сельсовет – растениеводство и животноводство.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность в деревне Таганаево отсутствует.

Торгово-закупочные предприятия.

Магазины. В д.Таганаево на сегодняшний день имеется один временно недействующий частный магазин смешанной торговли.

Занятое в  сфере торговли население отсутствует.

Коммунальное хозяйство.

В сфере распределения электроэнергии территорию населенного пункта обслуживает ПО ЦЭС «Башкирэнерго».

Занятое в коммунальном хозяйстве население отсутствует.

Сфера обслуживания.

В настоящее время сфера облуживания д.Таганаево отсутствует. Проектом предлагается обеспечить нормативный уровень обслуживания населения, емкость запроектированных объектов культурно-бытового обслуживания установить в соответствии с нормативными показателями. В настоящее время в сфере обслуживания на территории населенного пункта занятых жителей нет.

Транспортная деятельность

Строительство, ремонт, содержание дорог и искусственных сооружений в МР Кушнаренковский район осуществляет дорожно-ремонтно-строительное управление (Кушнаренковское ДРСУ).

Связь

Информация по проводной связи в д.Таганаево администрацией сельского поселения не представлена.

Услуги беспроводной связи предоставляют операторы сотовой связи ОАО «МТС», «Билайн», «Мегафон».

В связи с полным отсутствием на территории деревни Таганаево градообразующих предприятий и минимальным количеством постоянно проживающего населения (8 чел.) табл. № 12 «Структура градообразующих кадров д.Таганаево» не представлена.

3.4. Численность населения

3.4.1. Расчет численности населения исходя из демографической емкости территории.

Расчет предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем, сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенного пункта при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды приведен ниже.

Численность населения д.Таганаево на проектируемый период (2015 – 2035 г. г.), согласно проектным решениям, составит  718 человек.

На расчетный срок строительства (2035 г.) проектом предлагается освоение территории в северо-западной части населенного пункта (среди существующей жилой застройки) и в южном направлении от его границ. Предполагается размещение:

- на первую очередь  90 участков в индивидуальной застройке и 36 участков в блокированной застройке (6 таунхаусов по 6 квартир в каждом), (в т.ч. в северо-западной части н.п. в существующей жилой застройке  15 участков).

- на расчетный срок – 39 участков;

Общее количество населения села на конец расчетного срока к 2035 году составит: (8+299)+314+97=718 человек.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на ранее отведённых участках) составит 718:111,439 га=6,44 чел./га.

Исходные данные для проектирования